Разъяснения документации об аукционе по определению поставщика низкопольных автобусов НЕФАЗ

(или эквивалент) (МЗ-10/0982)

| № п/п | Содержание запроса на разъяснения положений документации об аукционе | Разъяснения положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- |
| 1 | В техническом задании (Приложение № 1 к заданию на аукцион) документации об аукционе указаны технические характеристики, уменьшающие список моделей автобусов, являющихся эквивалентом низкопольного автобуса НЕФАЗ, а именно: - длина/ширина/высота – не менее 11875/не более 2500/не менее 3036; -количество цилиндров, расположение – восемь, V-образное; - передаточное число главной передачи ведущего моста от 6,1 до 6,2; - сиденья – не менее 25, мягкие. С чем связано указание в техническом задании документации об аукционе вышеуказанных технических характеристик. | В городском округе Самара широко используются низкопольные автобусы марки НефАЗ. Опыт эксплуатации автобусов НефАЗ позволил сделать вывод о ряде достоинств данной марки автобусов, например таких как: Двигатель соответствует высокой экологической норме EURO-3; Безопасность движения обеспечивается пневматической тормозной системой, оснащенной ABS; В салоне автобуса имеется напольное покрытие из противоскользящего материала, способствующего снижению травмирования пассажиров; Наличие трех дверей, а также низкопольность автобуса позволяют облегчить процедуру посадки/высадки пассажиров; В автобусе установлен двигатель марки КамАЗ с увеличенным ресурсом. Данные автобусы оснащаются также коробкой передач четвертого поколения Voith; Организация поставки запасных частей на автобусы НефАЗ не вызывает затруднений для своевременного ремонта, что сокращает простой транспортных средств на ремонте. Кроме того в городе Самаре находится официальный сервисный центр завода НефАЗ ОАО «Поволжский региональный автоцентр КамАЗ». В связи с этим за основу конкурсной документации на поставку низкопольных автобусов была положена марка НефАЗ (или эквивалент), отвечающая требованиям указанных технических характеристик. Однако, низкопольные автобусы представлены так же у марки ЛиАЗ. Например, автобусы ЛиАЗ-5292 оснащены двигателем MAN DO836 (дизельный) и автоматической коробкой переключения передач ZF. При этом автобус данной модификации с двигателем MAN не соответствует показателям ремонтопригодности в существующих условиях, поскольку ремонт и обслуживание данной модели требует значительных затрат. Кроме того, в городе Самаре отсутствует информация о наличии официального сервисного центра для прохождения технического обслуживания и ремонта автобусов указанной марки. Наряду с изложенным, стоимость автобуса марки НефАЗ составляет примерно 4 млн. руб, в то время как у ближайшего конкурента от марки ЛиАЗ цена колеблется от 5 до 5,5 млн. руб. На основании вышеизложенного, указанные технические характеристики в документации об аукционе на приобретение низкопольных автобусов являются наиболее приемлемыми. |